Załącznik nr 1 do siwz

SPECYFIKACJA /FORMULARZ CENOWY

Pakiet I (poz. 1 , 2, 3, 4, 5, 6)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość (kompletów) | Cena jednostkowa Netto (kompletu) | Cena jednostkowa (brutto) (kompletu) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego/nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzytrzonowy odcinka szyjnego z dodatkowym wypełnieniem - anatomiczny oraz nieanatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub dodatkowymi kolcami do wyboru - obecność znaczników radiologicznych (min. 3) w celu oceny jego położenia po implantacji - trzy szerokości klatki: 14 mm 16 mm 18 mm oraz trzy głębokości 11m 14 mm i 18 mm - wysokośc klatki 4mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór - wypełnienie: substytut kostny w formie umożliwiającej dopasowanie do kształtu otworu w implancie oraz stosowany w połączeniu z kością własna pacjenta Komplet: 1 klatka + 1 wypełnienie + 1 wiertło do wiertarki szybkoobrotowej | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Płyta szyjna - materiał – tytan - długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm - śruby samogwintujące i samonawiercające się - dostępne w min. dwóch średnicach - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie - płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm - dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowe ustawienie wobec płytki - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową komplet: 1 płyta + 4 śruby | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do stabilizacji szczytowo-potylicznej - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości - śruby korowe w śr. 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta - śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „In situ” - w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt ułatwiająca montaż oraz umożliwiająca lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów komplet: 1 płyta potyliczna + 1 łącznik poprzeczny, 4 śruby/haki + 4 śruby potyliczne + 6 blokerów + 2 pręty | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Implant międzytrzonowy hybrydowy do odcinka szyjnego - materiał klatki PEEK, materiał śrub tytan - budowa hybrydowa – klatka międzytrzonowa przykręcana do trzonów za pomocą dwóch samonawiercających i samogwintujących śrub - zerowy profil implantu - długość śrub od 11 mm do 17 mm ze skokiem maks. 1 mm - min. 5 wysokości implantu z zakresu 5-9 mm ze skokiem maks. 1 mm - automatyczny mechanizm blokujący pozwalający na rewizyjne usunięcie śrub - w zestawie dostępne rozwieracze do rany: tępe i ząbkowane w min. 5 rozmiarach - w zestawie rozwieracz typu „Caspar” z pinami w min. 3 długościach z zakresu 12-16 mm Komplet: 1 klatka + 2 śruby + 1 wiertło do wiertarki szybkoobrotowej | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do laminoplastyki - materiał – tytan - tytanowe płyty stabilizowane śrubami, wstępnie docięte i dogięte - otwory na śruby ułożone bocznie i przyśrodkowo, dające możliwość dowolnego mocowania implantu - min. 5 rodzaje płyt w rozmiarach w zakresie 8-18 mm ze skokiem co 2 mm, kodowane kolorami - śruby samogwintujące o śrenicach 2,6 i 3 mm, i długościach od 4 do 11 mm ze skokiem co 2 mm Komplet: 1 płyta + 4 śruby + 1 wiertło do wiertarki szybkoobrotowej | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Stabilizacja dynamiczna – artroplastyka szyjna - konstrukcja dwuelementowa w pełni metalowa - budowa protezy zapewniająca ruchomość rotacyjną w płaszczyźnie bocznej, czołowej i poprzecznej oraz translacje w płaszczyźnie bocznej - materiał: biologicznie zgodny stop metalu zapewniający możliwość wykonania badania MRI bez zakłóceń - powierzchnie będące w kontakcie z kością pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację - mocowanie protezy realizowane poprzez podłużne szyny - instrumentarium pozwalające na wykonanie szyn – gniazd pod protezę Komplet: 1 implant | 5 |  |  |  |  |
|  | Ogółem wartość pakietu | X |  |  |  |  |

Pakiet II  ( poz. 1 , 2)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość (kompletów) | Cena jednostkowa Netto (kompletu) | Cena jednostkowa (brutto) (kompletu) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej z klatkami międzytrzonowymi w zmianach zwyrodnieniowych -materiał tytan - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe - walcowy kształt gwintu - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika - system oparty na prętach o średnicach 4,5 mm, 5,5 mm oraz powyżej 6,2 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt Klatki międzytrzonowe: - klatki międzytrzonowe zakrzywione - implant dostępny w trzech długościach od 25 mm do 36 mm - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - wysokość klatek od 7 do 16 mm co 1 mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - do wyboru klatki wykonane z PEEK lub tytanu komplet: 2 pręty, 4 śruby/haki, 4 blokery, 1 poprzeczka, 1 klatka PLIF/TLIF, 1 klatka PLIF/TLIF tytanowa, 1 klatka PLIF/TLIF napylona tytanem, 1 żel antyzrostowy | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej w złamaniach patologicznych - materiał tytan - wielokątowe samogwintujące śruby tulipanowe - walcowy kształt gwintu - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiającego wprowadzanie elementu blokującego i zwiększającego pewnośc docisku - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowi do preta, bez konieczności doginania elementów łącznika - system oparty na prętach o średnicach 4,5 mm,5,5 mm oraz powyżej 6,2 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakretka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt proteza trzonu : - materiał – tytan - przekroj poprzeczny, okrągły lub owalny - kosze dostępne w 5 średnicach : 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm - w zestawie narzędzia umożliwiające docięcia koszy do wymaganej długości substytut kości: - w formie paska lub granulek - pojemność 10 ml - skład: 85% +/- 2%, beta trójfosforan wapnia, 15% -/+ 2% hydroksyapatyt Komplet: 8 śrub + 8 blokerów + 2 pręty + 2 poprzeczki + 1 tytanowa proteza trzonu + 1 substytut kości | 5 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM Wartość Pakietu | X |  |  |  |  |

Pakiet III (poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość (kompletów) | Cena jednostkowa Netto (kompletu) | Cena jednostkowa (brutto) (kompletu) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej - wielokątowe, samogwintujące , kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 180 mm zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt - możliwość zaopatrzenia min. 6 kolejnych kręgów - w zestawie musi znajdować się narzędzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie musi znajdować się narzędzie, umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie - system umożliwia kontrolowaną redukcję kręgozmyków min. o 12 mm Komplet: 1 = 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła dostępowa, 4 druty prowadniki | 10 |  |  |  |  |

| 2. | System do stabilizacji kręgosłupa w technice małoinwazyjnej - materiał śrub oraz prętów – stop kobaltowo-chromowy/ tytan, nakrętki – tytan - wielokątowe, samogwintujące , śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - dostępne śruby o długości od 20 mm pręty od 30 mm - średnica śrub od 4,0 mm do 9,5 mm ze skokiem co 1 mm - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt - w zestawie refraktor do małoinwazyjnego dostępu z możliwością zastosowania doświetlania Komplet: 1 = 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 końcówka światłowodu | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Stabilizacja międzywrostkowa dynamiczna - elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych - w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkadzania więzadła tylnego - wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm - mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek , budowa jednoelementowa - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub z lewej strony od linii środkowej kręgosłupa - w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych - materiał części nośnej implantu: silikon Komplet: 1 implant międzykolczysty | 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. | Zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych - zestaw do kyfoplastyki składający się z: Jednorazowego, sterylnego zestawu zawierającego 2 igły dostępowe, kaniulę roboczą, 2 balony do odtworzenia wysokości trzonu (dostępne długości balonów: 10 mm, 15 mm, 20 mm) , dwie strzykawki, sześć podajników do cementu oraz dwa urządzenia do pompowania balonów wyposażone w elektroniczny manometr. Kiurety pomagającej przygotować odpowiednią lożę pod balon. Cementu (trzy rodzaje do wyboru) Miksera ręcznego Zestaw do wertebroplastyki składający się z: Sterylnego, jednorazowego zestawu zawierającego: - igłę dostępową 13G lub 11G - dwa zbiorniki na cement montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120 cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – o,2 ml przy każdym pełnym naciśnięciu (możliwość obsługi pistoletu jedną ręką) Cementu PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok. 16 ml po wymieszaniu, pakowanego razem z mikserem. Dodatkowej igły dostępnej 13G lub 11G Igły biopsyjnej kompatybilnej z igłą dostępową Komplet: 1 zestaw do kyfoplastyki, 1 kiureta, 1 cement, 1 mikser, 1 zestaw do wertebroplastyki, 1 cement z mikserem, 1 igła dostępowa, 1 igła biopsyjna | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. | Proteza trzonu rozsuwna - proteza trzonu, umożliwiająca rozszerzanie „In situ” - przekrój poprzeczny okrągły - implant dostępny w min. 4 średnicach z zakresu od 13 do 25 mm - wysokość protezy od 20 mm do 120 mm - powierzchnie przylegające do trzonów zaopatrzone w kolce oraz nachylone do siebie pod kątem od 0 do 30 stopni w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa - w zestawie przymiary oraz narzędzia do pomiaru pożądanej wysokości protezy - proteza składająca się z rdzenia oraz płytek granicznych o różnych kątach nachylenia Komplet: 1 trzon implantu, 2 płytki zewnętrzne | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo-obły, z zaokrągloną przednia częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki , - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem, - rozmiary klatek: wysokość od 8-14 mm (co 2mm), w długościach 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość implantacji klatki w technice PLIF lub TLIF - w zestawie narzędzia do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej (shakery i spreadery) Komplet: 1 implant międzytrzonowy | 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓŁEM Wartość pakietu | X |  |  |  |  |

Pakiet IV (Poz.1)

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość (kompletów) | Cena jednostkowa Netto (kompletu) | Cena jednostkowa (brutto) (kompletu) | Cena za oferowaną ilość (brutto) | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja przeznasadowa odcinka lędźwiowego - wieloosiowe, samogwintujące, podwójnie gwintowane śruby tulipanowe - śruby o średnicy od 5,5 mm ze skokiem co 1 mm , kodowane kolorami - długość śrub w przedziale od 20 mmdo 60 mm, ze skokiem co 5 mm - zakres kątowy śrub 60 stopni - pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wstępnie wygięte o długości od 35 mm do 80 mm, ze skokiem co 5 mm oraz od 80 mm do 150 mm ze skokiem co 10 mm - dostępność narzędzi do wykonywania repozycji kręgozmyków nawet do 30 mm bez użycia śrub wyciągowych za pomocą specjalnych reduktorów Komplet: 1 = 4 śruby transpedikularne + 4 nakrętki blokujące + 2 pręty, | 40 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM Wartość pakietu |  |  |  |  |  |